| INFORMACIÓN GENERAL |
| --- |
| Sede, seccional o extensión | Sede Fusagasugá |
| Espacio Académico | Laboratorio de Telemática y Teleinformática | Capacidad | 25 |
| Ubicación Física | Bloque F, Segundo Piso |
| Teléfono | -- |
| Correo Electrónico | telematica.fusagasuga@mail.unicundi.edu.co |
| Horario de servicio | (8:00AM–12:00M) – (2:00–6:00PM) |
| Encargado del área | Cindy Lorena Díaz Murillo |

| DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO |
| --- |
| Objetivo del laboratorio | Proporcionar los espacios y elementos académicos que permitan brindar el apoyo necesario al desarrollo de las practicas académicas, de investigación y extensión, las cuales permitan conocer en la práctica los conceptos teóricos de la Telemática y Teleinformática, a través del manejo de diferentes equipos e instrumentos y simulando diferentes situaciones. |
| Misión | Prestar un servicio de calidad a la comunidad Udecina, la cual consiste en facilitar los espacios académicos, elementos y asesorías por parte de la persona encargada del espacio, se busca estar siempre disponible para satisfacer las necesidades de los usuarios que se encuentren realizando prácticas académicas, de investigación o extensión, las cuales estén relacionadas con el estudio de las tecnologías de la información y la informática. |
| Visión | Ser un laboratorio líder en la prestación de un servicio íntegro y de calidad, mantener a la vanguardia tecnológica la cual permita a los usuarios el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación o extensión, siendo participes vitales del alcance de sus objetivos. |

| RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA EL ESPACIO ACADEMICO |
| --- |
| Nombre | Cargo | Correo electrónico |
| Cindy Lorena Diaz Murillo | Operario I | cldiaz@mail.unicundi.edu.co Teléfono: 3144908990 |

| ELEMENTOS ACADÉMICOS |
| --- |
| Elemento Educativo | Cantidad | Características |
| Equipo de cómputo | 15 | Hardware Computador marca SURE Modelo AUKA CORE I3 540 Procesador Intel Core I3 540–3.06GHz SII. Main Board Sure H55M Memoria RAM DDR2 4GB Disco Duro 500GB SATA, DVD–RW Lector de tarjetas Pantalla LCD SURE de 21 pulgadas. Software Windows 7 professional |
| FAXMODEM | 4 | FAXMODEM marca 3COM U.S. ROBOTICS, modelo 56K VOICE FAXMODEM, puede recibir mensajes y faxes incluso cuando el ordenador está apagado - el módem de 56K de mensajes puede almacenar hasta 20 minutos de mensajes de voz o alrededor de 50 páginas de fax. |
| Tester LAN | 7 | Tester LAN marca Q-PCOM, referencia QP-C251YL1 permite verificar de forma rápida y fácil la integridad de los cables Ethernet de par trenzado para los pares abiertos, cortocircuitados pares, pares invertidos, cruzados pares y pares divididos. Permite probar redes ya instaladas o Patch Cord individuales. |
| Ponchadora RJ45 | 17 | Ponchadoras marca QPCOM y GOLDTOOL, referencias QP468 y GTT-105 Longitud de 8”, material en acero al carbón, Riza, pela y corta cables para 8 y 6 conectores modulares de posición. Funciona con cualquier cable o Ethernet o telefónico. |
| Ponchadora de Impacto | 11 | Ponchadoras de impacto marca QPCOM y Telecom referencias QP-110 y CT-314, inserta y corta las terminaciones con una operación sencilla, las cuchillas de precisión son intercambiables y reversibles entre los estándares 110 y Krone, alta y baja presión de impacto, cuerpo en resina ABS, hoja en acero al carbono. |
| PANEL CISCO | 3 | Panel marca CISCO, modelo 2516, tiene catorce puertos Ethernet RJ45, dos puertos serie DB-60, un puerto RDSI BRI, un puerto de consola, un puerto Aux (para conectar módems externos, etc). |
| Router | 3 | ROUTER marca 3-COM, modelo 0235A395 MSR 20-11, procesador RISC 333MHz, Protocolo de routing: Static, RIP v1, v2, OSPF, OSPF v3, BGP IV, IS-IS, IGMP, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP, SNA/DLSw, IPX, SOT, QLLC, NetStream Protocolos de red admitidos: TCP, UDP, ARP, PING, DHCP, DNS, NQA, UDP, NTP, Telnet, TFTP, FTP. Tasa de transferencia máxima de 0.1 Gbit/s, Velocidad de transferencia de datos 10/100 Mbit/s. Incluye cable puerto serial, Cable DTE y Cable DCE. |
| PATCH-PANEL | 2 | PATCH-PANEL marca TREDENDnet, referencia TC-P24C6, Panel de 24 puertos para instalar en bastidor, listo para conexiones Gigabit |
| Modem ADSL | 4 | Modem ADSL marca COMTREND referencia CT-5621C, tecnología de conectividad cableada, en enlace de datos por protocolo Ethernet y Fast Ethernet. |
| Switch D-LINK | 3 | Switch marca D-LINK modelo DES-3028, conmutador gestionable de alto rendimiento con 24 puertos a 10/100, 4 puertos Gigabit y 2 slots combo SFP |
| Plataforma de desarrollo FPGA, SPARTAN-3AN STARTER KIT | 2 | FPGA marca XILINX, modelo SPARTAN-3AN, Spartan-3AN (XC3S700AN-FG484), plataforma Flash (XCF04S-VOG20C), 50 MHz oscilador de cristal de a bordo, Ranura abierta para el reloj instalado por el usuario, memoria de 4 Mbit plataforma Flash PROM, 32M x 16 SDRAM DDR2, 32 Mbit paralelo flash, 2-16 Mbit dispositivos SPI flash, Dispositivos de interfaz analógica, 4-canales D / A, 2 canales A / D, amplificador de señal. |
| Cámara Web | 11 | Webcam marca VIDEO BLASTER CREATIVE, modelo CT6840, VGA 640x480 píxeles, sensor CMOS de color verdadero, lente enfocable con un rango de 3 pulgadas hasta el infinito, Capaz de 16,7 millones de colores Vivo, captura de vídeo de hasta 30 fotogramas por segundo. |
| Access Point D-LINK | 4 | Wireless Access Point, 11g/11n, Indoor, 300Mbps marca D-LINK, modelo DAP-1360, posee 1 Puerto de RJ-45 LAN (10/100) con estándar IEEE 802.3/u/ab. Soporta los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE802.11b:2400 a 2483.5MHz banda ISM, IEEE802.11g:2400 a 2483.5MHz banda ISM, IEEE802.11n:2.4GHz band: 2400 a 2483.5MHz. Maneja una Velocidad de Transmisión para IEEE802.11b y g de 11, 5.5, 2, y 1Mbps, para IEEE802.11n hasta 300 Mbps. Sus modos de Operación son AP, Cliente Wireless, Repetidor, Bridge, Bridge con AP, Cliente Router WISP, Modo Repetidor WISP. |
| HUB | 1 | Hub de 24 puertos marca CentreCom, referencia AT-3024SL, protocolo 802.3/ETHERNET IEEE 10BASE-T de 24 puertos. |
| Tablero Acrílico | 1 | Utilería. |
| Sillas | 32 | Utilería. |

| SOFTWARE ACADEMICO |
| --- |
| Nombre Programa | Tipo de Licenciamiento | Descripción | Fecha de Vencimiento |
|  | Libre | Propietario |  |  |
|  |  | Local | Servidor | Cantidad Usuarios |  |  |
| Packet Tracer | X |  |  | 15 | Software para el diseño y simulación de redes, funciona bajo sistema operativo Windows | Perpetua, Freeware |
| Wireshark | X |  |  | 15 | Software analizador de protocolos UDP, TCP, ICMP, IPX, de carácter profesional, funciona bajo sistema operativo Windows | Perpetua, Freeware |
| MATLAB R2014a |  | X |  | 15 | Software de validación y simulación de modelos dinámicos, funciona bajo sistema operativo Windows |  |
| Office 2013 |  | X |  | 15 | Office 2013, Suite ofimática, contiene programas como Word (procesador de texto), Excel (hoja de cálculos), PowerPoint (creación de presentaciones), etc. | Licencia perpetua |